## Slide 1
การบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย
ตามกฎหมาย

## Slide 2: ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ทางกายภาพ
คนทำงาน
ทางเคมี
การยศาสตร์
ทางชีวภาพ
ความร้อน แสง เสียง รังสี ฯลฯ
แบคทีเรีย ไวรัส ฯลฯ
สารเคมี โลหะหนัก ฯลฯ
ชั่วโมงการทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ค่าตอบแทน

## Slide 3
อุบัติภัยเคมีครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก
Bhopal Disaster
2 Dec. 1984
โรงงานผลิตยาฆ่าแมลงของบริษัท ยูเนียนคาร์ไบด์ ที่เมืองโบปาล ประเทศอินเดีย เกิดอุบัติเหตุทำให้แก๊สพิษ เช่น “เมทิลไอโซไซยาไนด์” และแก๊สพิษอื่นๆ รั่วไหล
ส่งผลให้มี
  ผู้เสียชีวิต กว่า 5,000 คน
  บาดเจ็บ กว่า 500,000 คน

## Slide 4
อุบัติเหตุการขนส่งวัตถุอันตรายครั้งร้ายแรง
อุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เหตุเกิดเวลา 22:00 น. ของวันที่ 24 ก.ย. 2533 รถบรรทุกแก๊ส LPG พลิกคว่ำและเกิดการติดไฟ
มีผู้เสียชีวิต 59 ศพ บาดเจ็บ 89 คน

## Slide 5
สารเคมีคืออะไร
สารเคมีนั้นมีกี่ชนิด
เราเรียกชื่อสารเคมีอย่างไร
สารเคมีแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 6
สสารและพลังงาน
สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีอยู่ 2 จำพวก ได้แก่
สสาร (matter) : คือ สิ่งที่มีมวล, ต้องการที่อยู่, และสัมผัสได้
พลังงาน (energy) : คือ สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
สสาร, สาร และสารเคมี
คำว่า “สสาร (matter), สาร (substance), หรือ สารเคมี (chemical)” นั้นเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับบริบทหรือความมุ่งเน้นในการสื่อความหมาย แต่ในชั้นนี้ให้ถือว่ามีความหมายเหมือนกัน
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 7
การจำแนกประเภทของสารเคมี
สาร
สารเนื้อเดียว
สารเนื้อผสม
คอลลอยด์
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 8
การจำแนกประเภทของสารเคมี
สาร
สารเนื้อเดียว
สารเนื้อผสม
สารบริสุทธิ์
สารละลาย
ธาตุ
สารประกอบ
คอลลอยด์
โซล
เจล
ละอองลอย
อิมัลชัน
โฟม
แขวนลอย
แยกชั้น
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 9
การเรียกชื่อและรหัสประจำตัวสารเคมี
การเรียกสารเคมี
คำบรรยาย (เรียกชื่อ)
รหัสประจำตัว
ชื่อทางเคมี
ชื่อทางการค้า
ชื่อเรียกอื่นๆ
UN ID./No.
CAS No.
EC No.
EUEINECS/ELINICS No.
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 10
TOLUENE
ตัวอย่างการเรียกชื่อและรหัสประจำตัวสารเคมี
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 11
ESO
ตัวอย่างการเรียกชื่อและรหัสประจำตัวสารเคมี
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 12
สมบัติของสารเคมี
สถานะ (State)
การเปลี่ยนสถานะ (Transition of state)
ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)
ความหนาแน่นไอ (Vapor density)
ความดันไอ (Vapor pressure)
ความเป็นกรด-เบส (Acid-base)
สมบัติด้านอัคคีภัย (Flammability)
สมบัติด้านความเป็นพิษ (Toxicity)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 13
สถานะ
ปกติสารเคมีมีอยู่ทั้ง 3 สถานะ คือ ของแข็ง (Solid) ของเหลว (Liquid) และก๊าซ (Gas) สถานะของสารเคมีมีผลต่อลักษณะการเกิดอันตราย เช่น
สถานะ | ลักษณะของสารเคมี | ลักษณะอันตราย (ต่อสุขภาพ)
ของแข็ง (Solid) | แท่ง ผลึก เม็ด เกล็ด ผง ฝุ่น | สัมผัสถูกผิวหนัง ตา หายใจเข้าไป การกินเข้าไป
ของเหลว (Liquid) | ของเหลว ก๊าซเหลว | สัมผัสถูก/กระเด็นใส่ผิวหนัง ตา กินเข้าไป
ก๊าซ (Gas) | ก๊าซ ไอระเหย ละออง ควัน | หายใจเข้าไป สัมผัสถูกผิวหนัง ตา
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 14
ของแข็ง
(Solid)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 15
ของเหลว
(Liquid)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 16
ก๊าซ
(Gas)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 17
การเปลี่ยนสถานะ
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 18
จุดหลอมเหลว (Melting point)
คือ อุณหภูมิที่สารเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง (solid) ไปเป็นของเหลว (liquid)
จุดเดือด (Boiling point)
คือ อุณหภูมิที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลว (liquid) ไปเป็นแก๊ส (gas)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 19
คือการเปรียบเทียบปริมาณเนื้อมวลหรือน้ำหนักของสารกับน้ำ (water) ที่ปริมาตรเท่ากัน
โดยกำหนดให้น้ำมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 1
วัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่า 1 จะจมน้ำ
วัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 1 จะลอยขึ้นบนผิวน้ำ
วัตถุที่มีความถ่วงจำเพาะใกล้เคียงกับ 1 จะแขวนลอยอยู่ในน้ำ
ความถ่วงจำเพาะ (Specific gravity)
ความหนาแน่น (Density)
คือ อัตราส่วนระหว่างปริมาณเนื้อมวล (น้ำหนัก) ต่อ ปริมาตรของสาร
สารที่มีความหนาแน่นมาก ก็จะมีค่าความถ่วงจำเพาะมากด้วย
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 20
ความหนาแน่นไอ (Vapor density)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 21
ความดันไอ (Vapor pressure)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 22
สภาพกรด-เบส (Acid-Base)
เราสามารถจำแนกสารเคมีตามสภาพความเป็นกรด-เบสได้ 3 จำพวก โดยอาศัยค่า pH เป็นเกณฑ์
pH น้อยกว่า 7 เป็น กรด (Acid) โดยค่า pH ยิ่งน้อย ความเป็นกรดยิ่งมีฤทธิ์มาก
pH เท่ากับ 7 เป็นกลาง (Neutral)
pH มากกว่า 7 เป็น เบส (Base) โดยค่า pH ยิ่งมาก ความเป็นเบสยิ่งมีฤทธิ์มาก
ทั้งกรด และเบส ต่างก็มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือทำลายสารที่มีฤทธิ์น้อยกว่า
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 23
สารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีสำหรับสถานประกอบการ
เรียบเรียงและบรรยายโดย นายไพโรจน์ บุตรดีวงษ์
จุดวาบไฟ (Flash point)
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 24
สารเคมี | ประเภท
ACETONE | สารไวไฟ
MEK | สารไวไฟ
TOLUENE | สารไวไฟ
DOP | สารติดไฟได้
EPOXY | สารติดไฟได้
Cd-Ba-Zn Liquid Stabilizer | สารติดไฟได้
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 25
สมบัติด้านอัคคีภัยอื่นๆ
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 26
สารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีสำหรับสถานประกอบการ
เรียบเรียงและบรรยายโดย นายไพโรจน์ บุตรดีวงษ์
Lethal Dose Fifty : LD50
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 27
สารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีสำหรับสถานประกอบการ
เรียบเรียงและบรรยายโดย นายไพโรจน์ บุตรดีวงษ์
Lethal Concentration Fifty : LC50
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 28
ประโยชน์และโทษของสารเคมี
ประโยชน์ของสารเคมี
ใช้ในวงการอุตสาหกรรม
ใช้ในวงการเกษตรกรรม
ใช้เพื่อการรักษาโรค
เป็นต้น
ก่อให้เกิดโรคจากสารเคมี
เกิดมลพิษทางอากาศ
เป็นต้น
โทษของสารเคมี

## Slide 29: ลักษณะของอันตราย
สารอันตรายทางอุตสาหกรรม
สารอันตรายทางเกษตรกรรม
สารอันตรายทางสาธารณสุข

## Slide 30
สารเคมีที่มีพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย
สารเคมีและสมบัติของสารเคมี

## Slide 31: ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
  พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
  พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
  พรบ. ยา พ.ศ. 2510
  พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522
  พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2535
  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

## Slide 32
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
สารเคมี/วัตถุอันตราย หมายถึง สาร สิ่งของ วัตถุ หรือวัสดุใดๆ ที่อาจเกิดอันตราย ต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของคน สัตว์ ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม
สารเคมีทุกชนิดล้วนมีทั้งคุณประโยชน์และพิษภัยในตัว
เหมือนเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอ

## Slide 33
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
แหล่งข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมี
ป้ายประกาศ (Placard)
ฉลาก (Label)
เอกสาร (Sheet)
ติดที่รถบรรทุก และถังบรรจุขนาดใหญ่
ติดที่บรรจุภัณฑ์
แฟ้มรวบรวมเอกสาร

## Slide 34
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
ระบบการจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมี
ระบบ GHS
ระบบ UN
ระบบ NFPA
เป็นระบบการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยเน้นการสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านฉลาก (Label) และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety data sheet : SDS)
เป็นระบบการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมีโดยเน้นการสื่อสารในการขนส่ง โดยผ่าน ป้าย DOT placard ซึ่งมักติดอยู่กับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
เป็นระบบการจำแนกประเภทความเป็นอันตรายของสารเคมีโดยเน้นการสื่อสารกับผู้ใช้งาน โดยผ่านสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยม 4 รูป โดยจำแนกความอันตรายด้วยสี และตัวเลขบอกระดับความอันตราย (NFPA 704)

## Slide 35
ระบบ GHS” (The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) หรือ ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดการสื่อสารความเป็นอันตรายของสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก ผ่านทาง ฉลาก และเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) โดยใช้เกณฑ์เดียวกันในการจำแนกประเภทความเป็นอันตราย

## Slide 38
จุดมุ่งหมายของ GHS
1. ยกระดับการป้องอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีระบบที่เข้าใจง่ายในการสื่อสารข้อมูลและอันตรายของสารเคมี
2. มีแนวทางให้กับประเทศที่ยังไม่มีระบบการจำแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี
3. ลดความซ้ำซ้อนของการทดสอบและการประเมินสารเคมี
4. อำนวยความสะดวกในด้านการค้าระหว่างประเทศ สำหรับสาเคมีที่ได้ประเมินและจำแนกแล้วตามหลักเกณฑ์พื้นฐานระหว่างประเทศ

## Slide 39
ขอบเขตของระบบ GHS
ครอบคลุมสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีทุกชนิดตลอดทั้งวงจรชีวิตของสารเคมี (chemical product lifecycle) ยกเว้น ยา วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เครื่องสำอาง และสารเคมีตกค้างในอาหาร ณ จุดบริโภค (at point of consumption)

## Slide 41: สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย : ระบบ GHS ประกอบด้วยสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 9 รูป (pictograms)

## Slide 43
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
ฉลากสารเคมีตามระบบ GHS
องค์ประกอบของฉลาก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์, ส่วนประกอบ
รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย (GHS pictograms) มี 9 รูป
คำสัญญาณแสดงระดับความอันตราย มี 2 คำ ได้แก่ “อันตราย” และ “ระวัง”
ข้อความอธิบายลักษณะความเป็นอันตราย เป็นข้อความสั้นๆ และกระชับ
ข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายและการจัดการอื่นๆ
ข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย

## Slide 44
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
ฉลากสารเคมีตามระบบ GHS
ระวัง
เป็นอันตรายเมื่อสูดหายใจเข้าไป
เก็บให้พ้นมือเด็ก
ข้อควรระวัง :
-ให้สวมหน้ากากและถุงมือขณะฉีดพ่น
-หากสัมผัสตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและรีบไปพบแพทย์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : AAA
ชื่อสารเคมี : 2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์
(2,4-D isobutyl ester)
ชื่อผู้ผลิต : บริษัท xxxx จำกัด
99 ถนนเศรษฐกิจ 1
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทร xxxxxxxx
โทรสาร xxxxxxxx

## Slide 45
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
ฉลากสารเคมีตามระบบ GHS

## Slide 50
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
SDS (อาจเรียกว่า MSDS) คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

## Slide 51
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
1 | ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จำหน่าย (Identification of the substance or mixture and of the supplier) | • ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ตามระบบ GHS (GHS product identifier) • การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่น ๆ • ข้อแนะนำในการใช้สารเคมีและข้อห้ามต่าง ๆ ในการใช้ • รายละเอียดผู้จำหน่าย (ประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ) • หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
2 | ข้อมูลระบุความเป็นอันตราย(Hazards identification) | • การจำแนกประเภทสาร/ของผสมตามระบบ GHS และข้อมูลในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค • องค์ประกอบฉลากตามระบบ GHS รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน(precautionary statements) (สัญลักษณ์ความเป็นอันตรายอาจจัดให้มีในลักษณะของสัญลักษณ์ที่นำมาใช้ใหม่ได้ (graphical reproduction) เป็นสีดำและขาวหรือชื่อสัญลักษณ์ เช่น เปลวไฟ กะโหลกและกระดูกไขว้) • ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท (เช่น ความเป็นอันตรายจากการระเบิดของผงฝุ่น (dust explosion hazard)) หรือที่ไม่ครอบคลุมโดยระบบGHS
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 52
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
3 | องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition /information on ingredients) | สาร • เอกลักษณ์ของสารเคมี • ชื่อทั่วไป ชื่อพ้อง ฯลฯ • หมายเลข CAS, หมายเลข EC ฯลฯ • สิ่งเจือปนและการทำสารปรุงแต่งให้เสถียร (Impurities and stabilizing additives) ที่ตัวเองต้องผ่านการจำแนกประเภทและที่มีส่วนในการจำแนกประเภทสาร ของผสม • เอกลักษณ์ของสารเคมีและค่าความเข้มข้นหรืออัตราความเข้มข้นของส่วนประกอบที่เป็นอันตรายภายใต้ความหมายของ GHS และแสดงค่าสูงกว่าระดับของจุดตัด หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลส่วนประกอบ พนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎสำหรับ CBI ให้มีความสำคัญเหนือกว่ากฎสำหรับการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 53
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
4 | มาตรการปฐมพยาบาล (First-aid measures) | • บรรยายถึงมาตรการที่จำเป็น โดยแยกย่อยออกเป็นข้อ ๆ ตามเส้นทางการรับสัมผัสสาร เช่น การสูดดม การสัมผัสทางดวงตาหรือทางผิวหนังและการกลืนกิน • อาการ/ผลกระทบที่สำคัญ ๆ การเกิดผลเฉียบพลันหรือมีการหน่วงเวลาการเกิด • การระบุเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ในทันทีทันใดและการบำบัดพิเศษที่ต้องดำเนินการ ถ้าจำเป็น
5 | มาตรการผจญเพลิง (Fire-fighting measures) | • สารดับเพลิงที่เหมาะสม (และไม่เหมาะสม) • ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ลุกติดไฟได้ที่เป็นอันตราย) • อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและการเตือนภัยสำหรับนักผจญเพลิง
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 54
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
6 | มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสารโดยอุบัติเหตุ (Accidental release measures) | • มาตรการความปลอดภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและมาตรการฉุกเฉิน • มาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม • วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและกอบกู้
7 | การขนถ่ายเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and storage) | • มาตรการป้องกันสำหรับการขนถ่ายเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย • เงื่อนไขการจัดเก็บอย่างปลอดภัย รวมทั้งความเข้ากันไม่ได้ของสาร
8 | การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure controls/personal protection) | • การควบคุมตัวแปรต่าง ๆ เช่น ค่าที่ยอมให้สัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน (occupational exposure limit values) หรือตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ • การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม • มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 55
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
9 | คุณสมบัติทางกายภาพและ ทางเคมี (Physical and chemical properties) | • สภาพปรากฏ (สถานะทางกายภาพ สี เป็นต้น) • กลิ่น • ระดับค่าขีดจำกัดของกลิ่น (Odour threshold) • ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) • จุดหลอมละลาย/จุดเยือกแข็ง (melting point/freezing point) • จุดเริ่มเดือดและช่วงของการเดือด (initial boiling point and boiling range) • จุดวาบไฟ (flash point) • อัตราการระเหย (evaporation rate) • ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง ก๊าซ) (flammability (solid, gas)) • ขีดจำกัดความไวไฟ ขีดบน/ขีดล่าง หรือค่าจำกัดการระเบิด (upper/lower flammability or explosive limits) • ความดันไอ (vapour pressure) • ความหนาแน่นไอ (vapour density) • ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (relative density) • ความสามารถในการละลายได้ (solubility(ies))
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 56
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
สารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมีสำหรับสถานประกอบการ
เรียบเรียงและบรรยายโดย นายไพโรจน์ บุตรดีวงษ์
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
10 | ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and reactivity) | • ความเสถียรทางเคมี • ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย • สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (เช่น การคายประจุไฟฟ้าสถิต แรงกระแทก หรือการสั่นสะเทือน) • วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ • เกิดการแตกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย
11 | ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological information) | กระชับแต่บรรยายถึงผลของความเป็นพิษที่หลากหลายและข้อมูลที่มีอยู่เพื่อระบุผลกระทบอย่างสมบูรณ์และเข้าใจได้ ประกอบด้วย: • ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางของการรับสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น (การหายใจ การกลืนกิน การสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา); • อาการที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางพิษวิทยา; • ผลกระทบฉับพลันและที่มีการหน่วงเวลา (Delayed and immediate effects) และผลเรื้อรัง (chronic effects) จากการรับสัมผัสระยะสั้นและระยะยาว (short- and long-term exposure); • มาตรการเชิงตัวเลข (Numerical measures) ของค่าความเป็นพิษ (เช่น การคำนวณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน)
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 57
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
12 | ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological information) | • ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ (ทางน้ำและบนพื้นโลก ถ้ามี) • ความคงอยู่นาน (persistence) และความสามารถในการย่อยสลาย (degradability) • ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ (Bio-accumulative potential) • สภาพที่เคลื่อนที่ได้ในดิน (Mobility in soil) • ผลร้ายกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ
13 | ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal considerations) | • อธิบายถึงสิ่งตกค้างและข้อมูลเกี่ยวกับของเสียเพื่อการเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยและใช้วิธีการกำจัดที่ถูกต้อง โดยรวมไปถึงการกำจัดบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการปนเปื้อน
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 58
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet : SDS)
ข้อ | ประเด็น | ประเด็นย่อย
14 | ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport information) | • หมายเลข UN • ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งตาม UN • ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง • กลุ่มการบรรจุ (ถ้ามี) • การเกิดมลภาวะทางทะเล (มี/ไม่มี) • ข้อควรระวังพิเศษที่ผู้ใช้จำเป็นต้องตระหนักหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการบรรทุกทั้งภายในหรือภายนอกสถานประกอบการ
15 | ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Transport information) | ให้ระบุกฎระเบียบ ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จัดทำ
16 | ข้อมูลอื่น (Other information) | ประกอบด้วยข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไข SDS
หัวข้อ/เนื้อหาตามระบบ GHS

## Slide 59
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย
วัตถุระเบิดได้
วัตถุไวไฟ
วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์
วัตถุมีพิษ
วัตถุที่ทำให้เกิดโรค
วัตถุกัมมันตรังสี
วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
วัตถุกัดกร่อน
วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำให้ เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม
จำแนกสารเคมีออกเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่

## Slide 60
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
การจำแนกประเภทความอันตรายของสารเคมีตามระบบ UN
DOT PLACARD
Department of Transportation
ติดกับรถบรรทุกวัตถุอันตราย
แบ่งวัตถุอันตรายเป็น 9 ประเภท

## Slide 61
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 1
วัตถุระเบิด (Explosive)

## Slide 62
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 2
แก๊สภายใต้ความดัน (Compressed Gasses)

## Slide 63
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 3
ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid)

## Slide 64
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 4
ของแข็งไวไฟ
สารติดไฟได้ด้วยตัวเอง
สารที่สัมผัสน้ำแล้วได้แก๊สไวไฟ

## Slide 65
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 5
สารออกซิไดส์
และสารเปอร์ออกไซด์อินทรีย์

## Slide 66
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 6
สารเป็นพิษและสารติดเชื้อโรค

## Slide 67
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 7
สารกัมมันตรังสี

## Slide 68
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 8
สารกัดกร่อน

## Slide 69
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
CLASS 9
สารหรือวัตถุอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้

## Slide 70
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท
การจำแนกประเภทความอันตรายของสารเคมีตามระบบ NFPA

## Slide 71
สารเคมีอันตรายและการจำแนกประเภท

## Slide 72: Hazardous Material Information System (HMIS)
NPCA จัดทำ

## Slide 74
MSDS
Material Safety Data Sheet (MSDS) คือ เอกสารแสดงข้อมูลสารเคมี ซึ่ง MSDS จะแสดงคุณสมบัติของสาร ทั้งทางเคมี กายภาพ และ ชีวภาพ รวมถึงมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัย โดยสถานประกอบการต้องจัดทำเอกสารดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด และแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

## Slide 75
ข้อมูลสารเคมี ใน MSDS
ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายจะกล่าวถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, หมายเลขผลิตภัณฑ์ , ชื่อผลิตภัณฑ์ และ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิต/ผู้ส่ง
องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารเคมีจะกล่าวถึงชื่อพ้องของสารเคมี, CAS Number, สูตรโมเลกุลของสารเคมี
ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีจะกล่าวถึง ความเป็นอันตรายเมื่อสัมผัส หรือสูดดมสารเคมี

## Slide 76
มาตรการปฐมพยาบาลจะกล่าวถึง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัส หรือสูดดมสารเคมี
มาตรการการผจญเพลิงจะกล่าวถึงสารที่ใช้ดับเพลิงในกรณีที่สารนั้นเกิดเพลิงไหม้
มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล จะกล่าวถึงวิธีการป้องกันในกรณีที่สารเคมีเกิดหกรั่วไหล

## Slide 77
ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษาจะกล่าวถึงวิธีการเก็บรักษาสารเคมีอย่างปลอดภัย
การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคลจะกล่าวถึง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นในการใช้ป้องกันจากการใช้สารเคมีชนิดนั้นๆ อาทิเช่น แว่นตา, หน้ากาก ฯลฯ
สมบัติทางเคมีและกายภาพจะกล่าวถึงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีต่างๆ ของสารเคมี อาทิเช่น ลักษณะ สี กลิ่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว จุดติดไฟ เป็นต้น

## Slide 78
ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา จะกล่าวถึงสภาวะหรือสารที่ต้องหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีชนิดนั้นๆ
ข้อมูลทางพิษวิทยาจะกล่าวถึง พิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันเรื้อรังจากการใช้สารเคมีอาทิเช่น ค่า LD50, อันตรายจากการดูดดม หรือรับพิษเข้าสู่ร่างกาย
ข้อมูลเชิงนิเวศน์จะกล่าวถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เช่น ค่า LC50, การย่อยสลาย

## Slide 79
มาตรการการกำจัดจะกล่าวถึงวิธีการกำจัดสารเคมีที่เหมาะสม
ข้อมูลการขนส่งจะกล่าวถึง การขนส่งสารเคมีในวิธีต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและพระราชบัญญัติจะกล่าวถึงระเบียบการติดฉลากตามระบบต่างๆ
ข้อมูลอื่นๆจะกล่าวถึงปัจจัยควบคุมเฉพาะในการใช้สารเคมี

## Slide 80
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
ลดปริมาณการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
ลดระยะเวลาในการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
รู้วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี
รู้วิธีการบรรเทาอันตรายเมื่อเกิดอันตรายจากสารเคมี

## Slide 81
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
ลดปริมาณการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (PPE)
ทำงานกับสารเคมีที่อยู่ในระบบปิด
ไม่รับประทานอาหารในสถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่จัดเก็บสารเคมี

## Slide 82
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
ลดระยะเวลาในการสัมผัสหรือได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
ชำระล้างร่างกายบริเวณที่สัมผัสสารเคมี
เปลี่ยนเครื่องแต่งกายหลังจากทำงานเสร็จ
เวลาพักควรอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์

## Slide 83
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
รู้วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสารเคมี
ศึกษาจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
รู้วิธีการบรรเทาอันตรายเมื่อเกิดอันตรายจากสารเคมี
การบรรเทาอัคคีภัย
การจัดการสารเคมีหกรั่วไหล

## Slide 84
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี

## Slide 85
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี

## Slide 86
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี

## Slide 87: การจัดเก็บ
แยกตามชนิดของสารเคมีไม่นำมาปะปนกันโดยเฉพาะสารที่ทำปฏิกิริยาต่อกัน
มีป้าย ฉลากบอกอย่างชัดเจนรวมทั้งการแยกถังขยะ
สถานที่จัดเก็บสารไวไฟโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างควรเป็นชนิดป้องกันการเกิดการลุกไหม้ของไฟ ระบบป้องกันฟ้ผ่า
มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีและปิดล๊อคห้องหรือตู้เก็บตลอดเวลาป้องกันผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ระบบระบายน้ำ
ปิดป้ายเตือนข้อควรระวังและข้อมูลเคมีภัณฑ์ไว้ที่สถานที่เก็บตลอดเวลา
ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารทุกชนิดในสถานที่เก็บหรือทำงานกับสารเคมี
Auangporn V. Risk & Loss Control Manager

## Slide 88: ระบบการจัดเก็บภายในอาคาร
แผนผังอาคารและบัญชีรายชื่อสารอันตราย ประกอบด้วยหมายเลขกำกับแสดงพื้นที่ใช้ประโยชน์ของส่วนต่างๆในอาคาร แสดงตำแหน่งเก็บสารอันตรายประเภทต่างๆ ตำแหน่งสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ล้างตา อุปกรณ์ดับเพลิง ทางออกฉุกเฉินและจุดรวมพล
ภาชนะที่บรรจุสารอันตรายทั้งหมดต้องมีการติดฉลาก
การรับเข้าและออกตามหลักการ first in-first out

## Slide 89
การวางเก็บและการคัดแยก
  วางซ้อนทับเป็นบล็อก Block Storage ไม่เรียงซ้อนเกิน 4 ชั้น
  Rack Storage จัดเรียงได้สูงตามต้องการ
  คัดแยกเก็บ Segregation แยกเก็บออกจากกันเป็นสัดส่วนภายในอาคารเดียวกันโดยกำหนดระยะห่างของการจัดเก็บหรือแยกเก็บเป็นห้อง

## Slide 90
การใช้รถยก ขึ้นอยู่กับพื้นที่การเก็บสารและชนิดของสารอันตรายที่จัดเก็บ
การฝึกอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงาน
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล รู้จักวิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง การจัดเก็บ การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครั้ง
การจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉิน เช่น สารดูดซับ แผ่นดูดซับ อุปกรณ์ทำความสะอาด ถังดับเพลิงมือถือฯลฯ

## Slide 91
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
กรณีไม่รุนแรง (Minor)
การจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล
แจ้งผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุทราบ
หลีกเลี่ยงการสูดดมไอ/แก๊สจากสารเคมีที่หกรั่วไหล
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (PPE) ที่เหมาะสม
จำกัดพื้นที่การรั่วไหลให้อยู่ในวงแคบ
ใช้วัสดุทำลายฤทธิ์กรด-เบส และ วัสดุดูดซับ จากนั้นเก็บใส่ภาชนะสำหรับบรรจุของเสีย
ทำความสะอาดพื้นที่

## Slide 92
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
การทำความสะอาดสารเคมีที่หกรั่วไหลกรณีไม่รุนแรง

## Slide 93
แนวทางปฏิบัติในการทำงานกับสารเคมี
กรณีรุนแรง (Major)
การจัดการสารเคมีที่หกรั่วไหล
ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับสารเคมี และเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่เกิดเหตุ
แจ้งเตือนภัยให้ผู้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุทราบเพื่ออพยพ
หากมีสารเคมีที่สามารถติดไฟได้ ให้ทำการปิด/ทำลายแหล่งกำเนิดความร้อน/ประกายไฟ
ปิดประตู/หน้าต่างในบริเวณที่เกิดเหตุ
โทรแจ้งสายด่วน 1650 หรือ 191